CPN104AR

модель пульта указана в табличке на его задней панели

Просмотр списка кодов аварий

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2-5 сек. дисплей отобразит базовую страницу

- нажмите или  для выбора экрана “cAlr”

- нажмите

- дисплей отобразит первый код из списка, если кодов несколько то нажимая кнопку  вы можете листать весь список кодов (если аварии отсутствуют, то дисплей ничего не отобразит).

Если Вам необходимо закончить процедуру

- нажмите  (или не производите действий в течение 30 сек.)

## Коды аварий:

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| AСL | Возникает при понижении температуры в фургоне ниже заданной. | проверить температуру, при которой возникает код аварии см. параметры пульта АС1, АС2, АС7 |
| ACH | Возникает при понижении температуры змеевика испарителя ниже заданной | проверить температуру, при которой возникает код аварии см. параметры пульта АЕ1, АЕ2, АЕ7 |
| AEL | Возникает при превышении температуры в фургоне выше заданной. | проверить температуру, при которой возникает код аварии см. параметры пульта АС3, АС4, АС6, АС7, АС8 |
| AEH | Возникает при превышении температуры змеевика испарителя выше заданной | проверить температуру, при которой возникает код аварии см. параметры пульта АЕ3, АЕ4, АЕ6, АЕ7 |
| LP(erLP) | Возникает при снижении давления хладагента ниже 2 атм. Холодильная установка не включается. | устранить причину возникновения утечки хладагента. |
| HP(erHP) | Возникает при превышении давления хладагента выше 27 или 32 атм. Холодильная установка не включается. | устранить причину возникновения сверхвысокого давления хладагента. |

Когда причина, вызвавшая аварийный код будет устранена,  пульт  вернется к нормальной работе.