EWPC 974

модель пульта указана в табличке на задней панели

.

### Коды аварий.

Е1  возникает в случае короткого замыкания датчика температуры воздуха в фургоне, или обрыва в его цепи, а также в случае возникновения температуры ниже минус 55оС или выше 99оС внутри фургона.

Е2 возникает в случае короткого замыкания датчика температуры змеевика испарителя, или обрыва в его цепи, а также в случае возникновения температуры ниже минус 55оС или выше 99оС змеевика испарителя

Перед тем, как приступить к замене датчика, рекомендуется в любом случае проверить его соединения.